闵行区2022年第四季度二次供水（用户水龙头水）

水质监测结果

（2022年第四季度）

信息发布单位：闵行区卫生健康委员会

| 序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标 合格率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大值 | 最小值 | 中位数 |  |  |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100ml或CFU/100ml） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100.00% |  |
| 2 | 耐热大肠菌群（MPN/100ml或CFU/100ml） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100.00% |  |
| 3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml或CFU/100ml） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100.00% |  |
| 4 | 菌落总数（CFU/100ml） | 100 | 6 | 未检出 | 未检出 | 100.00% |  |
| 5 | 砷（mg/L） | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100.00% |  |
| 6 | 镉（mg/L） | 0.005 | 0.0010 | <0.0005 | <0.0005 | 100.00% |  |
| 7 | 铬（六价，mg/L） | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100.00% |  |
| 8 | 铅（mg/L） | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 100.00% |  |
| 9 | 汞（mg/L） | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100.00% |  |
| 10 | 硒（mg/L） | 0.01 | 0.00062 | <0.0004 | <0.0004 | 100.00% |  |
| 11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100.00% |  |
| 12 | 氟化物（mg/L） | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 100.00% |  |
| 13 | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 10 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 100.00% |  |
| 14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0058 | <0.001 | <0.001 | 100.00% |  |
| 15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100.00% |  |
| 16 | 色度（铂钴色度单位） | 15 | 5 | 5 | 5 | 100.00% |  |
| 17 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 1 | 0.45 | 0.11 | 0.17 | 100.00% |  |
| 18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100.00% |  |
| 19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100.00% |  |
| 20 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.94 | 6.92 | 7.38 | 100.00% |  |
| 21 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.035 | 0.0094 | 0.025 | 100.00% |  |
| 22 | 铁（mg/L） | 0.3 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 100.00% |  |
| 23 | 锰（mg/L） | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100.00% |  |
| 24 | 铜（mg/L） | 1 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 100.00% |  |
| 25 | 锌（mg/L） | 1 | 0.33 | <0.05 | <0.05 | 100.00% |  |
| 26 | 氯化物（mg/L） | 250 | 72.9 | 59.5 | 66.1 | 100.00% |  |
| 27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 99.9 | 76.4 | 94.1 | 100.00% |  |
| 28 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 362 | 326 | 342 | 100.00% |  |
| 29 | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 450 | 147 | 129 | 139 | 100.00% |  |
| 30 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 3 | 2.1 | 0.88 | 1.5 | 100.00% |  |
| 31 | 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100.00% |  |
| 32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100.00% |  |
| 33 | 一氯胺（总氯，mg/L） | ≥0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 100.00% |  |
| 34 | 氨氮（mg/L） | 0.5 | 0.303 | 0.0588 | 0.166 | 100.00% |  |

说明：

（1）本信息来源于闵行区疾病预防控制中心。

（2）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

（3）监测指标合格率（%）=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%

二次供水（用户水龙头水）水质监测合格率

（2022年第四季度）

信息发布单位：闵行区卫生健康委员会

| 区县 | 监测点数 （个） | 监测指标数 （项次） | 监测指标 综合合格率 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 闵行区 | 21 | 714 | 100.00% |  |

说明：

（1）本信息来源于闵行区疾病预防控制中心。

（2）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

（3）监测指标综合合格率（%）=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。