闵行区水利管理所远程信息化系统（水闸数据接入）

项目描述

# 一、项目概况

# 闵行区位于上海市中部，东与徐汇区、浦东新区相接；南靠黄浦江与奉贤区相望；西与松江区、青浦区接壤；北与长宁区、嘉定区毗邻。境内吴淞江、淀浦河、大治河等骨干水系与区内200多条河道组成河网，黄浦江源自太湖和淀山湖，江宽水深，全长113千米，其中流经闵行区段长达26.8千米。为合理规划、调配和管理庞大的水系面积，闵行区在河道、渠道上修建多座水闸、泵站管理设施，通过形式多样化、结构轻型化、施工装配化、操作自动化的的水利设施建设，推动闵行区水利精细化管理。

# 1、项目背景：

水闸作为调节水位、控制流量的水工建筑物，具有挡水和泄水（引水）等多种功能，是江河湖泊防洪调度、排涝挡潮、引水供水工程体系的重要组成部分，是减少自然灾害损失、保障经济社会发展和人民群众生命财产安全的重要基础设施。水闸运行管理单位应当根据国家有关水闸运行的技术标准、操作规程和上级主管部门制定的水闸控制运行方案，针对不同水闸的特点，制定详细的水闸维修养护方案、操作运行方案、汛期安全运行措施和应急预案、有关规章制度，并严格遵照执行。

2、依据充分性：

（1）上海市水务局印发《关于进一步加强本市水闸精细化管理的实施意见》的通知（沪水务〔2018〕851号）：“结合水利行业现有的信息系统资源、不断加强区域水闸水资源调度监测管理平台的建设，满足防汛安全、水环境改善及应对水污染突发事件等水资源调度的需要，逐步实现水闸调度智能化。”

（2）上海市水务信息化“十三五”规划提出，“基本建立更为全面、透彻的智能感知体系。探索应用物联网技术，完善覆盖风暴潮洪检测、水源地安全保障和水生态环境检测等的智能感知体系。”

（3）上海市水务海洋信息化规划(2015-2025)：“加强基础设施、数据、应用等各类资源整合和统一管理，基本构建以基础设施、数据、应用软件等资源化集成利用为核心的水务海洋公共信息云服务平台。”

# 3、项目必要性和重要性：

# 闵行区水利所管辖下的39座水闸已全部完成本地的自动化操作系统建设，其中37座水闸的实时监测数据已上至闵行水闸信息监控分中心。友谊河泵闸由上海市提防中心于2018年9月完成泵闸改建，自动化监控系统中的视频监控为博士系统，与我所现用的海康视频监控系统平台不兼容，无法接入使用。许浦港泵闸由南虹桥公司于2021年7月完成泵闸改建，自动化监控系统中的视频监控为大华系统，所有监控数据均未接入我分中心的系统中，没有实现水闸（泵站）监测数据全覆盖，水闸安全运行存在重大安全隐患。

# 4、立项可行性:

# 通过编制项目实施计划，明确项目需求与规划设计，对友谊河泵闸、许浦港泵站进行改造，利用自动化、信息化手段实现前端感知数据、设备运行工况数据的实时采集、监测、上传和统一管理。

# 二、项目绩效目标设定情况

# 1、项目的总体目标：

利用自动监测技术、网络通信传输技术、地理信息系统、计算机网络，实现对水闸内外河水位、水闸运行工况、泵机运行工况等数据的实时采集，并同步上报至水闸泵站自动监测中心、闵行智慧水务系统、闵行区城市运行管理中心各主管部门，结合内外河水位、闸门开启状态和开度、防汛信息、潮位预报信息等数据，使管理者、决策者在第一时间掌握闵行区水闸、泵站运行情况，及时进行有效的防汛排涝调度，提升闵行区水闸、泵站的精细化管理工作水平，提高城市防汛排涝管理综合能力。

2、项目的具体目标：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 |
| 产出指标 | 数量指标 | 水闸接入数量 | =2.00(座) |
|  | 质量指标 | 水闸接入使用合格率 | =100.00(%) |
|  | 质量指标 | 验收通过率 | =100.00(%) |
|  | 时效指标 | 信息化系统接入工作完成及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统运行稳定性 | 稳定 |
|  |  | 网络安全事故发生率 | 零发生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90.00(%) |

3、阶段性工作目标：

2024年3月    完成项目招投标，确认实施单位

2024年4月    项目开发

2024年5月    系统测试、试运行

2024年6月    项目验收

# 三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：

根据区科委审核意见，项目总投入为301380元，具体构成如下：

| 硬件 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 厂商 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 网络黑光球机 | iDS-2DF82XY-GLF | 6 | 套 | 海康威视 | 6000 | 36000 |
| 2 | 网络摄像机 | DS-2CD2625EF-GLF | 10 | 套 | 海康威视 | 1200 | 12000 |
| 3 | 网络摄像机支架 | DS-1292ZJ | 6 | 个 | 海康威视 | 150 | 900 |
| 4 | 网络硬盘录像机 | DS-8632N-I8 | 1 | 套 | 海康威视 | 6500 | 6500 |
| 5 | 监控级硬盘 | ST4000VX000 | 6 | 块 | 海康威视 | 955 | 5730 |
| 6 | 交换机 | 5120v2-52p-PWR | 1 | 台 | 华为 | 5800 | 5800 |
| 7 | 组态王运行版 | 控制终端 | 2 | 套 | 亚控科技 | 11000 | 22000 |
| 8 | 节制闸控制柜 | 1800x600x800(含电气,防雷,仪表等) | 1 | 套 | 上海森化 | 10000 | 10000 |
| 9 | 闸门开度仪 | CDM-SS-II | 4 | 套 | 上海楚嘉 | 8600 | 34400 |
| 10 | 高清视频解码矩阵 | 视频解码 | 1 | 套 |  | 15000 | 15000 |
| 11 | 恒力行程装置 | 行程装置 | 3 | 套 | 上海楚嘉 | 2000 | 6000 |
| 12 | 位移控制装置 | 控制装置 | 1 | 套 | 定制 | 2500 | 2500 |
| 13 | 编码器 | OEM610-1213 | 4 | 套 | 上海楚嘉 | 4300 | 17200 |
| 14 | 上位机 | 610L/15-4GB内存，硬盘1TB，16*DVD-RW， 22寸液晶显示屏 | 2 | 套 | 台湾研华 | 8000 | 16000 |
| 15 | 工作闸门控制柜 | 1500x600x800(含电气,防雷,仪表等) | 1 | 套 | 定制 | 8000 | 8000 |
| 16 | 网络硬盘录像机 | DS-8632N-I8 | 1 | 套 | 海康威视 | 6500 | 6500 |
| 27 | 监控级硬盘 | ST4000VX000 | 6 | 块 | 海康威视 | 600 | 3600 |
| 软件 |
| 序号 | 名称 | 模块名称 | 工作量（人*月） | 开发单价 | 金额 |
| 1 | 上位机编程 | 编程 | 1项 | 20000 | 20000 |
| 2 | 泵闸客户端 | 数据采集量 | 1套 | 15000 | 15000 |
| 3 | 分中心服务端 | 接收闸站数据，SQL Server数据库存储 | 1 | 30000 | 30000 |
| 其他费用 |
| 序号 | 名称 | 描述 | 金额 |
| 1 | 集成费 | 带有产品软件的系统开发项目或者弱电 类集成项目可以申请集成费 | 28250 |
| 合计：301380 |

2、资金来源情况：

资金来源于区级财政资金，纳入区水利所年度预算。

3、成本管理情况：

上报区科委审核，审核通过。

# 四、项目计划活动

1、项目活动内容：立足闵行区水闸及泵站实时数据采集传输、运行管理基本要求，遵循上海水务海洋信息化的总体框架要求和相关技术标准，为水利设施相关各类用户提供标准规范、高效灵活的水务管理标准化服务体系。具体内容如下：

一是数据采集层，是通过组态软件对水闸、泵站现场自动化改造，借助感知设备实现对水闸、泵机运行工况及实时监测数据的采集，并通过远程数据采集终端将采集到的数据发送至管理层；

二是水闸、泵站实时采集数据通过光纤上传至闵行分中心，分中心需要按照一定规则对接收到的数据与系统原有数据进行整合，并统一入库管理；

三是遥测数据采集终端通过光纤网络将采集数据上报至闵行分中心，分中心数据采集接收工作站将通过光纤数据收发模块接收遥测数据，并按照预先设定的处置过程对接收到的数据进行处置；

四是采集到的监测信息通过上位机软件（组态软件）进行本地存储。通常组态软件安装在上位机（PC机）上，建立PC机和PLC的通讯，在组态软件的通讯设置里按向导就能设置。然后就可以在组态软件上建立主画面，进行变量定义，PLC采集的数据通过组态软件读取I/O变量可以将PLC寄存器上的数据读到组态软件上自定义的虚拟寄存器中进行保存；

五是设定数据对接接口，与上级单位平台、自动化控制系统等进行接口对接。本项目内的水闸泵站数据上传至分中心；分中心上传至区水务局智慧水务系统； 区城市运行管理中心等。

2、实施范围和对象：

本项目建设单位为闵行区水利管理所，实施单位将通过招投标方式确定。

3、项目实施计划：

2024年3月    完成项目招投标，确认实施单位

2024年4月    项目开发

2024年5月    系统测试、试运行

2024年6月    项目验收

# 五、保证项目实施的制度、措施

《闵行区政务信息化项目管理办法》（闵府办发〔2023〕29号）

《闵行区水务局信息化项目管理办法》（闵水务〔2022〕62号）

# 六、风险因素分析

建设单位工作人员非信息化专业人员，对于软件开发中的问题技术能力不足，无法满足行业标准。

填报单位：上海市闵行区水利管理所

日期：2023年1月17日